для
PA0,PA12,PA15,PC14,PC15
В поле задаем Pull-up
для стольных низкий уровень при включении (Low)

Включаем Debug

Програмист

void Test_4_LED(uint16_t delay)
{
// 1 Лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S_0_1, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S_0_1 , GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);

// 2 Лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S_0_2, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S_0_2 , GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);

// 3 Лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S_0_3, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S_0_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);

// 4 Лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, S_0_4, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, S_0_4, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);

// Сброс света
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S_0_1| S_0_2| S_0_3, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOC, S_0_4, GPIO_PIN_RESET);

HAL_Delay(delay);

}
### Алгоритм работы
#### 1. Включение первого светодиода (S_0_1)
- Светодиод подключен к порту GPIOB.
- Сначала подается низкий уровень (RESET, 0), затем высокий (SET, 1).
- Задержка 150 мс для визуального эффекта.
#### 2. Включение второго светодиода (S_0_2)
- Светодиод также находится на порте GPIOB.
- Аналогично первому: включается, затем задержка 150 мс.
#### 3. Включение третьего светодиода (S_0_3)
- Подключен к GPIOB.
- Включается и ждет 150 мс.
#### 4. Включение четвертого светодиода (S_0_4)
- Подключен к GPIOC, в отличие от предыдущих.
- Включается с задержкой 150 мс.
#### 5. Выключение всех светодиодов
- Все светодиоды выключаются одновременно.
- Те, что были на GPIOB, выключаются сразу (S_0_1, S_0_2, S_0_3).
- Светодиод S_0_4, подключенный к GPIOC, тоже отключается.
- Последняя задержка 150 мс, после чего функция может запуститься снова.

void Test_12_LED(uint16_t delay)
{
    // 1 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S1, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S1, GPIO_PIN_RESET);
// 2 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S2, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S2, GPIO_PIN_RESET);
// 3 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S3, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S3, GPIO_PIN_RESET);
// 4 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S4, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S4, GPIO_PIN_RESET);
// 5 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S5, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S5, GPIO_PIN_RESET);
// 6 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S6, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S6, GPIO_PIN_RESET);
// 7 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S7, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S7, GPIO_PIN_RESET);
// 8 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S8, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S8, GPIO_PIN_RESET);
// 9 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S9, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S9, GPIO_PIN_RESET);
// 10 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S10, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S10, GPIO_PIN_RESET);
// 11 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S11, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S11, GPIO_PIN_RESET);
// 12 лампачка
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S12, GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, S12, GPIO_PIN_RESET);

}

### Алгоритм работы
1. Принимает параметр delay — время задержки (в миллисекундах) между включением и выключением каждого светодиода.
2. Поочередно включает каждый из 12 светодиодов (S1 → S12).
  1. Устанавливает высокий уровень (SET), включая светодиод.
  2. Ждет указанное время (HAL_Delay(delay)).
  3. Выключает светодиод (RESET).
3. Процесс повторяется для всех 12 светодиодов.

void test(int delay) {
//----------------------------Общая проверка экрана------------------------------------------\\
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1 | D7_2 | D7_3 |, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | E | F | DP, GPIO_PIN_SET); // 0
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, B | C, GPIO_PIN_SET); // 1
HAL_Delay(delay); //пауза

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET); // выкл
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | E | D | DP, GPIO_PIN_SET); // 2
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | C | D | DP, GPIO_PIN_SET); // 3
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, F | B | G | C, GPIO_PIN_SET); // 4
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | C | D | DP, GPIO_PIN_SET); // 5
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | E | C | D, GPIO_PIN_SET); // 6
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | DP, GPIO_PIN_SET); // 7
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F, GPIO_PIN_SET); // 8
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | F | DP, GPIO_PIN_SET); // 9
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);

//	//----------------------------DIG1------------------------------------------\\
//
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1 | D7_2 | D7_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | E | F, GPIO_PIN_SET); // 0
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, B | C, GPIO_PIN_SET); // 1
HAL_Delay(delay); //пауза

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET); // выкл
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | E | D, GPIO_PIN_SET); // 2
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | C | D, GPIO_PIN_SET); // 3
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, F | B | G | C, GPIO_PIN_SET); // 4
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | C | D, GPIO_PIN_SET); // 5
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | E | C | D, GPIO_PIN_SET); // 6
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C, GPIO_PIN_SET); // 7
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F, GPIO_PIN_SET); // 8
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | F, GPIO_PIN_SET); // 9
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);

////	//----------------------------DIG2------------------------------------------\\
//
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1 | D7_2 | D7_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_2, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | E | F, GPIO_PIN_SET); // 0
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, B | C, GPIO_PIN_SET); // 1
HAL_Delay(delay); //пауза

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET); // выкл
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | E | D, GPIO_PIN_SET); // 2
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | C | D, GPIO_PIN_SET); // 3
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, F | B | G | C, GPIO_PIN_SET); // 4
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | C | D, GPIO_PIN_SET); // 5
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | E | C | D, GPIO_PIN_SET); // 6
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C, GPIO_PIN_SET); // 7
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F, GPIO_PIN_SET); // 8
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | F, GPIO_PIN_SET); // 9
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);

//	//----------------------------DIG3------------------------------------------\\
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1 | D7_2 | D7_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_3, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1 | D7_2 | D7_3, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_3, GPIO_PIN_RESET);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | E | F, GPIO_PIN_SET); // 0
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, B | C, GPIO_PIN_SET); // 1
HAL_Delay(delay); //пауза

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET); // выкл
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | E | D, GPIO_PIN_SET); // 2
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | G | C | D, GPIO_PIN_SET); // 3
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, F | B | G | C, GPIO_PIN_SET); // 4
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | C | D, GPIO_PIN_SET); // 5
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | F | G | E | C | D, GPIO_PIN_SET); // 6
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C, GPIO_PIN_SET); // 7
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F, GPIO_PIN_SET); // 8
HAL_Delay(delay);

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | F, GPIO_PIN_SET); // 9
HAL_Delay(delay);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);

//--------------------Выключаем все дисплеи и цифры-------------\\

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, D7_1 | D7_2 | D7_3, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, A | B | C | D | G | E | F | DP, GPIO_PIN_RESET);

}

### Алгоритм работы
1. Общая проверка экрана
  1. Включает сразу все сегменты (A, B, C, D, E, F, G, DP) для теста.
  2. Поочередно выключает и включает разные комбинации, отображая цифры от 0 до 9.
2. Отображение чисел на каждом разряде (DIG1, DIG2, DIG3)
  1. D7_1, D7_2, D7_3 — включают соответствующий разряд дисплея.
  2. Поочередно выводятся цифры 0-9, изменяя активные сегменты.
3. Задержка (HAL_Delay(delay))
  1. После каждого отображения числа выполняется пауза.
4. Выключение всех индикаторов
  1. В конце теста все сегменты и разряды дисплея выключаются.